VWO  Proefwerk Scheikunde Hfst 15, 17, 18 + 19

Veel succes!

Aspartaam

Aspartaam is een kunstmatige zoetstof die wordt verkocht onder de merknaam Nutra Sweet. Aspartaam is een dipeptide, waarin één van de twee vrije carbonzure groepen is veresterd:

1 2p	Geef de structuurformules van de twee aminozuren, waaruit aspartaam is opgebouwd (de verestering moet hier buiten beschouwing blijven).

Een mogelijke synthese van aspartaam is de volgende:

(1)	X + Asp ( X-Asp

enzym

(2)	X-Asp + PheOCH3  	(	X-Asp-PheOCH3

(3)	X-Asp-PheOCH3 ( 	Asp-PheOCH3

(aspartaam)

In stap (1) wordt de NH2-groep van asparaginezuur van een beschermende groep X voorzien.

In stap (2) vindt de reactie plaats met de methylester van phenylalanine. Deze dipeptidevorming verloopt met behulp van een enzym.

In stap (3) wordt de beschermende groep X weer verwijderd.

2 2p	Waarom moet bij de synthese van aspartaam de NH2-groep van asparaginezuur beschermd worden? Geef een volledige verklaring.

3  2p	Uit het antwoord op vraag b volgt dat het gebruikte enzym niet zéér specifiek is. Leg dit uit.

# Styreen

Hiernaast is de structuurformule van styreen afgebeeld. Styreen is de grondstof voor een aantal kunststoffen. Eén van die kunststoffen is ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen).

Eén van de grondstoffen voor de bereiding van ABS is een polymeer van 1,3-butadieen. Als 1,3-butadieen polymeriseert, zijn de koolstofatomen 1 en 4 betrokken bij de polymerisatie.

In een molecuul van dit polybutadieen is hierdoor per monomere eenheid nog een C = C binding in de hoofdketen aanwezig. Door de aanwezigheid van dezeC = C bindingen kan polybutadieen met acrylonitril en styreen reageren. Er ontstaan dan zijtakken aan de polybutadieenmoleculen waarin moleculen acrylonitril en styreen zijn verwerkt.

# Hiernaast is de structuurformule van acrylonitril afgebeeld.   CH2 = CH ( CN

4  2p	Geef van het hierboven beschreven polybutadieen een gedeelte uit het midden van een polymeermolecuul in structuurformule weer. Dit gedeelte dient te zijn opgebouwd uit twee monomeereenheden. Houd geen rekening met eventuele

# cis-trans isomerie.

5  2p	Geef de structuurformule van een fragment van een molecuul ABS. Dit fragment moet bestaan uit één polybutadieen-eenheid, één acrylonitril-eenheid en één styreen-eenheid. Geef hierbij de CN groep van acrylonitril als –CN weer.

In de industrie wordt styreen onder andere bereid uit ethylbenzeen. In een evenwichtsreactie ontstaat styreen en waterstof.

6 2p	Geef de reactievergelijking voor de vorming van styreen uit ethylbenzeen.

# Gebruik structuurformules voor de organische stoffen.

Het voor de bereiding van styreen benodigde ethylbenzeen wordt in een apart proces bereid. Daartoe laat men etheen reageren met benzeen. Er ontstaan echter ook bijproducten. Het ontstane ethylbenzeen kan namelijk met etheen doorreageren onder vorming van di-ethylbenzenen. En ook de di-ethylbenzenen kunnen met etheen reageren, waarbij tri-ethylbenzenen worden gevormd.

# Er zijn meerdere stoffen die als tri-ethylbenzeen kunnen worden aangeduid.

# 72p	Geef de structuurformules van alle tri-ethylbenzenen.

De ontstane di- en tri-ethylbenzenen worden in een aparte reactor met benzeen omgezet tot ethylbenzeen. In een fabriek voor de industriële bereiding van styreen worden beide processen (de bereiding en ontleding van ethylbenzeen) gecombineerd. In het totale proces worden drie reactoren gebruikt en drie destillatiekolommen. Hieronder volgt een beschrijving van het totale proces.

- In reactor 1 (R1) laat men etheen reageren met benzeen. Men gebruikt overmaat benzeen. Hier ontstaat een mengsel van ethylbenzeen, di- en tri-ethylbenzenen en niet-gereageerd benzeen. Alle etheen reageert.

- In destillatiekolom 1 (K1) wordt benzeen afgescheiden uit het mengsel dat erin komt.

- In destillatiekolom 2 (K2) wordt het ethylbenzeen uit het residu van K1 afgescheiden.

- In reactor 2 (R2) worden de di- en tri-ethylbenzenen met benzeen omgezet tot ethylbenzeen. Ook hier gebruikt men overmaat benzeen. Alle di- en tri-ethylbenzenen worden omgezet.

- In reactor 3 (R3) vindt de ontleding van ethylbenzeen plaats. Omdat dit een evenwichtsreactie is, verlaat een mengsel van ethylbenzeen, styreen en waterstof deze reactor.

- Het mengsel dat uit R3 komt, wordt eerst afgekoeld zodat ethylbenzeen en styreen vloeibaar worden. Het dan nog aanwezige gasvormige waterstof wordt via een ventiel (V) verwijderd en opgevangen.

- Het overblijvende mengsel van ethylbenzeen en styreen wordt in destillatiekolom 3 (K3) gescheiden.

p de uitwerkbijlage bij dit examen, is een onvolledig blokschema voor het totale proces weergegeven. Alle reactoren en destillatiekolommen zijn hierin getekend. Een groot deel van de stofstromen ontbreekt.

Bij de destillatiekolommen wordt aangegeven welke stof de kolom via de top verlaat en welke stoffen via de onderkant worden afgevoerd (zie de figuur hiernaast).

De cijfers in het blokschema verwijzen naar de volgende stoffen:

1 benzeen 		4 di-ethylbenzenen 		7 waterstof

2 etheen 		5 tri-ethylbenzenen

3 ethylbenzeen 	6 styreen

8 4p	Teken in het blokschema op de uitwerkbijlage de ontbrekende stofstromen.

- Zet bij deze stofstromen met cijfers welke stof(fen) daar bij hoort (horen).

- Geef ook aan welke stoffen bij de diverse destillatiekolommen via de top en via de onderkant worden afgevoerd. De kookpunten van de diverse stoffen zijn als volgt:

| benzeen | 80 °C | di-ethylbenzenen | 182-184 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| etheen | -104 °C | tri-ethylbenzenen | 216-218 °C |
| ethylbenzeen | 135 °C | styreen | 145 °C |

# Houd rekening met het feit dat men, waar mogelijk, stoffen recirculeert.

Bijlage 					Naam :

Opgave 8

1

2	De carbonzuurgroep van asparaginezuur moet een peptidebinding vormen met de NH2 groep van phenylalanine. Zonder de beschermende groep X zou ook een peptide binding gevormd worden met een NH2 groep van asparaginezuur.

3	Het enzym vormt blijkbaar peptidebindingen tussen meerdere aminozuren.

Als het enzym nl wel specifiek was dan maakte hij alleen een peptide binding tussen de zuurgroep van phenylalanine en de amine groep van asparaginezuur.

# Styreen   2011 tijdvak 2

4	~ CH2 (CH = CH (CH2 (CH2 ( CH = CH ( CH2 ~

5 	Teken eerst de monomer zo dat de dubbele binding centraal staat en de andere groepen naar boven of naar onder

Maak dan van de dubbele binding een enkele en verbind de die stukken en geef met een ∼ aan begin en eind aan dat een stuk uit het midden is (Volgorde van de drie delen doet er niet toe)

6

7